РГР-100

Предназначен для определения расхода промывочных и тампонажных растворов при бурении скважин на суше и на море. Работа прибора основана на выработке электрического сигнала, пропорционального значению расхода жидкости в напорном трубопроводе.

Используется:

— в составе системы контроля технологических процессов бурения и цементирования скважин:

- нефтяных и газовых;

- гидрогеологических;

- инженерно-геологических;

- при строительстве гидрогеологических и др. сооружений;

— как автономный прибор с унифицированным выходным сигналом.

Состоит из двух преобразователей: первичного и передающего, соединенных в единый блок.

Технические характеристики

| Диаметр проходного сечения, мм. - РГР-100 | 100 |
| --- | --- |
| Измеряемый расход, л/с | 0 — 100 |
| Измеряемое рабочее давление, МПа | 0 — 40 |
| Основная погрешность измерения, % | ±1.5 |
| Максимальная приведенная погрешность по показывающему устройству, % | 2,5 |
| Выходной сигнал, соответствующий диапазону измерений, В | 0 — 10 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40...+50 |
| Параметры питания: |  |
| напряжение, В | 220+20% |
| частота, Гц | 50 ± 10% |
| Потребляемая мощность, В • А | 400 |
| Габаритные размеры, мм: |
| первичного | 600 х 350 х 350 |
| передающего | 280 х 110 х 220 |
| Масса, кг: |
| первичного | 60 |
| передающего | 6,1 |

Стоимость на территории Украины : - 26 400,00 грн. с учетом НДС.

срок отгрузки 2-3 календарных дня.

Стоимость на территории РФ : - 126 200,00 руб. с учетом НДС.

срок отгрузки в течении 10-14 дней из г. Белгорода,  транспортными компаниями ( Деловые линии, Желдорэкспедиция, Автотрейдинг )

Так же возможно укомплектование устройством цифровой индикации, имеющим трёхразрядное табло с крупными (50 мм высотой), яркими цифрами, видимыми на расстоянии до 10 м. цена – договорная.